## Slide 2
Thiết kế UART - Testplan
Nhóm 6: Vũ Văn Luật - 20223795
Bùi Thị Quỳnh - 20224121
Đặng Quang Vũ - 20223830
KIỂM CHỨNG VÀ KIỂM TRA VI MẠCH

## Slide 3: Bộ testplan
Feature | Subfeature | Testcase cụ thể | Kết quả mong đợi
Kiểm tra từng khối | Khối Baud_gen | Test từng baud rate riêng | Xung clk_tx chuyển sang chu kì mới sau mỗi 8 chu kì của clk_rx
 |  | Test biến đếm clock khi có rst_n | Biến đếm reset về 0 khi gặp rst_n
 | Khối TX_UART | Truyền các bộ dữ liệu riêng biệt | Truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit
 |  | Truyền các bộ dữ liệu liên tiếp | Truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau
 |  | Truyền bộ dữ liệu ngẫu nhiên | Truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau
 |  | Truyền các bộ dữ liệu biên | Truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit biên
 |  | Thay đổi chiều rộng dữ liệu | Truyền đầy đủ và chính xác các bit
 |  | Reset giữa quá trình truyền | Tất cả thanh ghi/biến đếm reset về 0, không xuất hiện trạng thái lạ
 |  | Tín hiệu ready, di_rdy, load_tx_datareg lâu/nhanh hơn | Các state vẫn hoạt động đúng, bit truyền bình thường
 | Khối RX_UART | Nhận các bộ dữ liệu riêng biệt | Nhận đầy đủ bit, không bị lỗi bit, không bị lấy mẫu sai
 |  | Nhận các bộ dữ liệu liên tiếp | Nhận đầy đủ bit, không bị lỗi bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai
 |  | Nhận bộ dữ liệu ngẫu nhiên | Nhận đầy đủ và chính xác bit, không bị lấy mẫu sai
 |  | Nhận các bộ dữ liệu biên | Nhận đầy đủ bit, không bị lỗi bit biên, không bị lấy mẫu sai
 |  | Thay đổi chiều rộng dữ liệu | Nhận đầy đủ và chính xác các bit, không bị lấy mẫu sai
 |  | Reset giữa quá trình nhận | Tất cả thanh ghi/biến đếm reset về 0, không xuất hiện trạng thái lạ

## Slide 4: Bộ testplan (cont…)
Feature | Subfeature | Testcase | Testcase cụ thể | Đánh giá
Kiểm tra từng khối | Khối Baud_gen | Test từng baud rate riêng | sel_baud_rate = 001, 010, 011, 100, 101 | Đạt
 |  | Test biến đếm clock khi có rst_n | #10000000 then rst_n = 0 in #100 | Đạt
 | Khối TX_UART | Truyền các bộ dữ liệu riêng biệt | 8’h55; 8’hA3; 8'hF0; 8'h00; 8'hDE; 8'hAD; 8'hBE; 8'hEF; 8'h11; 8'h22 | Đạt
 |  | Truyền các bộ dữ liệu liên tiếp | 8’h55 - 8’hA3 - 8’hF0 - 8’h00 - 8’hDE - 8’hAD - 8’hBE - 8’hEF - 8’h11 - 8'h22 | Đạt
 |  | Truyền bộ dữ liệu ngẫu nhiên | Bộ dữ liệu được tạo ngẫu nhiên bằng hàm $urandom_range(0, 255) | Đạt
 |  | Truyền các bộ dữ liệu biên | 8’h80; 8’h40; 8’h20; 8’h10; 8’h08; 8’h04; 8’h02; 8’h01 | Đạt
 |  | Thay đổi chiều rộng dữ liệu | Độ dài bằng 8, 7, 6, 5 bit | Đạt
 |  | Reset giữa quá trình truyền | Reset trong bit dữ liệu thứ 1, 2, 3… 8 | Đạt
 |  | Tín hiệu ready, di_rdy, load_tx_datareg lâu/nhanh hơn | Thời gian của ready, di_rdy, load_tx_datareg bằng ½, 2 lần chu kì của clk_tx | Đạt
 | Khối RX_UART | Nhận các bộ dữ liệu riêng biệt | 01010101001; 01100001101; 00001111111; 00000000011; 00100110111; … | Đạt
 |  | Nhận các bộ dữ liệu liên tiếp | 01010101001 – 01100001101 – 00001111111 – 00000000011 - 00100110111 | Đạt
 |  | Nhận bộ dữ liệu ngẫu nhiên | Bộ dữ liệu được tạo ngẫu nhiên bằng hàm $urandom_range(0, 1) | Đạt
 |  | Nhận các bộ dữ liệu biên | 01000000001; …. | Đạt
 |  | Thay đổi chiều rộng dữ liệu | Nhận 8, 7, 6, 5 bit dữ liệu | Đạt
 |  | Reset giữa quá trình nhận | Reset trong bit dữ liệu thứ 1, 2, 3… 8 | Đạt

## Slide 5: Bộ testplan (cont…)
Feature | Testcase cụ thể | Kết quả mong đợi
Kiểm tra khối tổng | Truyền – nhận từng bộ dữ liệu riêng lẻ | Truyền – nhận đầy đủ và chính xác bit, không bị lấy mẫu sai
 | Truyền – nhận các bộ dữ liệu liên tiếp | Truyền – nhận đầy đủ và chính xác bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai
 | Truyền – nhận các bộ dữ liệu ngẫu nhiên liên tiếp | Truyền – nhận đầy đủ và chính xác bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai
 | Truyền – nhận dữ liệu biên | Truyền – nhận đầy đủ bit, không bị lỗi bit biên, không bị lấy mẫu sai
 | Nhận – truyền từng bộ dữ liệu riêng lẻ | Nhận – truyền đầy đủ và chính xác bit, không bị lấy mẫu sai
 | Nhận – truyền các bộ dữ liệu liên tiếp | Nhận – truyền đầy đủ và chính xác bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai
 | Nhận – truyền các bộ dữ liệu ngẫu nhiên liên tiếp | Nhận – truyền đầy đủ và chính xác bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai
 | Nhận – truyền dữ liệu biên | Nhận – truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit biên, không bị lấy mẫu sai
 | Reset giữa quá trình truyền/nhận | Tất cả thanh ghi/biến đếm reset về 0, không xuất hiện trạng thái lạ
 | Thay đổi chiều rộng dữ liệu | Nhận đầy đủ và chính xác các bit, không bị lấy mẫu sai

## Slide 6: Bộ testplan (cont…)
Feature | Testcase | Testcase cụ thể | Đánh giá
Kiểm tra khối tổng | Truyền – nhận từng bộ dữ liệu riêng lẻ | 8’h55; 8’hA3; 8'hF0; 8'h00; 8'hDE; 8'hAD; 8'hBE; 8'hEF; 8'h11; 8'h22 | Đạt
 | Truyền – nhận các bộ dữ liệu liên tiếp | 8’h55 - 8’hA3 - 8’hF0 - 8’h00 - 8’hDE - 8’hAD - 8’hBE - 8’hEF - 8’h11 - 8'h22 | Đạt
 | Truyền – nhận các bộ dữ liệu ngẫu nhiên liên tiếp | Bộ dữ liệu được tạo ngẫu nhiên bằng hàm $urandom_range(0, 255) | Đạt
 | Truyền – nhận dữ liệu biên | 8’h80; 8’h40; 8’h20; 8’h10; 8’h08; 8’h04; 8’h02; 8’h01 | Đạt
 | Nhận – truyền từng bộ dữ liệu riêng lẻ | Bộ dữ liệu được tạo ngẫu nhiên bằng hàm $urandom_range(0, 255) | Đạt
 | Nhận – truyền các bộ dữ liệu liên tiếp | 8’h80; 8’h40; 8’h20; 8’h10; 8’h08; 8’h04; 8’h02; 8’h01 | Đạt
 | Nhận – truyền các bộ dữ liệu ngẫu nhiên liên tiếp | Độ dài bằng 8, 7, 6, 5 | Đạt
 | Nhận – truyền dữ liệu biên | Reset trong bit dữ liệu thứ 1, 2, 3… 8 | Đạt
 | Reset giữa quá trình truyền/nhận | Thời gian của ready, di_rdy, load_tx_datareg bằng ½, 2 lần chu kì của clk_tx | Đạt
 | Thay đổi chiều rộng dữ liệu | Độ dài bằng 8, 7, 6, 5 bit | Đạt

## Slide 7
THANK YOU !